# Text boxes

Mercedes - Benz

### GND

3   +12V

K-Line :

4/5   двигатель

- ABS/ASR

- BAS

- АКПП

- сброс  S/I

# 30    AIRBAG

## Mersedes Vito  ( без 23-38 пинов )

- двигатель

- AIRBAG

14   ABS/ASR/BAS

до 94 г.

после 94 г.

##### A   GND

F   +12V

G   K-Line

K-Line:

- двигатель

- Clima, БК

- Immo, АКПП, ЦЗ

12  ABS,AIRBAG

#### VW, Audi, Seat, Skoda

после 94 г.

до 94 г.

4/5   GND

- +12V

K – Line :

7   все системы

Mercedes – Benz (OBD)

### 4/5  GND

16   +12V

7    двигатель

9    ABS/ASR

- АКПП

- сброс  S/I

# 13    AIRBAG